2017年2月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市疾病预防控制中心                                                                  时间：2017.2.23

| 检测项目 | 国家卫生标准限值 | 监测点检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 实验中学 | 开元汽修 | 五一广场 | 巡警四大队 | 火炬大厦 | 市畜牧局 | 市长话站 | 税务局直属分局 | 涪城区国税局 |
| 菌落总数(CFU/ml) | ＜100 | 1 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度(NTU) | ＜1 水源与净水技术条件限制时为3 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯(mg/L) | 管网末梢水≥0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| 耗氧量(O2,mg/L) | ＜3 | 0.57 | 0.57 | 0.91 | 0.61 | 1.06 | 0.96 | 0.71 | 0.65 | 0.76 |
| 氨氮（N,mg/L） | ＜0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 |